## Slide 2: آمایشگاه و دیابت
دکتر مریم توحیدی
دانشیار آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای متابولیک
پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تیرماه 1398

## Slide 3: حوزه مطالب
آزمایشات مختلف در تشخیص و پیگیری بیماران مبتلا به دیابت
تأکید بر نکات آزمایشگاهی
آمادگی بیمار
نکات مهم در تفسیرآزمایشات

## Slide 4: آزمایشات متعددی در تشخیص و پیگیری بیماران مبتلا به دیابت مطرح می باشند:
شایعترین آزمایشات
تست های بیوشیمیایی :
FBS
BS
OGTT
HbA1c
Urinary albumin
Urinary glucose & protein
Lipid profile
Urinary Keton bodies

## Slide 5: سایر تست هایی که در حوزه اختلال تحمل گلوکز، دیابت و ترشح انسولین عمدتاً کاربرد تحقیقاتی و بعضاً کاربرد بالینی دارند:
تست های ایمیونولوژیک:
AIA, GAD65, ICA
تست های ژنتیک:
HLA typing (DQ,DR), Insulin gene
آزمایشات هرمونی و بیوشیمی اختصاصی:
Insulin, C-Peptide, Pro-insulin, Leptin

## Slide 6
Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S13–S27 | https://doi.org/10.2337/dc18-S002

## Slide 7: Intra-individual biologic variability
تعریف : وجود تفاوت در غلظت گلوکز یک فرد در شرایط یکسان در روزهای مختلف (7-5%)
به همین دلیل:
لازم است که گلوکز پلاسما در محدوده Cut off های تصمیم گیری تکرار شود.
و
افراد دارای FPG در حدود حداكثر محدوده نرمال در فواصل کمتری پیگیری شوند.

## Slide 8: Intra- & inter-assay coefficient of variation for glucose ضریب تغیرات درون و برون آزمونی برای گلوکز
Target: 2/2%
Acceptable ≤ 3/3 %
 | Glucose
1 | 98
2 | 97
3 | 95
4 | 96
5 | 98
6 | 98
7 | 99
8 | 94
9 | 94
10 | 93
Mean | 96.20
SD | 1.99
CV% | 2.1
FBS =124 & CV% =2%
122
126

## Slide 9: اندازه گيري گلوکز در خون
کاربرد: در غربالگری، تشخیص و پیگیری دیابت
گلوکز را می توان در خون تام، سرم و پلاسما اندازه گرفت.
نمونه استاندارد = پلاسمای خون وریدی
نمونه معمول مورد آزمایش در آزمایشگاه های کشور : سرم نمونه خون وریدی
Henry,s
Clinical Diagnosis and Manage,ent by Laboratory Methods

## Slide 10: نکاتی در مورد اندازه گیری گلوکز
متابولیسم گلوکز به میزان 7-5 mg/dL/hour در دمای اتاق
ایده آل: جداسازی سرم یا پلاسما در اسرع وقت ( 30 دقیقه) پس از نمونه گیری
متابولیسم بیشتر در موارد آلودگی باکتریال و لکوسیتوز
در شرایط بدون لکوسیتوز و آلودگی باکتریال ، نتایج تا 90 دقیقه فاصله بین نمونه گیری و جداسازی، از نظر بالینی قابل قبول است.
در دمای 4 درجه سانتیگراد : این میزان افت قند mg/dL/hour 2

## Slide 11: نکاتی در مورد اندازه گیری گلوکز
در صورت عدم امکان جدا نمودن سریع سرم، باید به نمونه سدیم فلوراید (به عنوان مهار کننده گلیکولیز) اضافه نمود. (2/5-2 mg به ازای هر ml خون کامل نگهداری شده در یخچال، مؤثر برای 48 ساعت)
پایداری گلوکز، در سرم جدا شده استریل و غیر همولیز ، بدون نگهدارنده:
25 درجه سانتیگراد: تا 8 ساعت
4 درجه سانتیگراد : 48 تا 72 ساعت
برای نگهداری طولانی مدت ، دمای منهای 20 درجه توصیه می شود، هرچند در دراز مدت افت خواهد داشت.

## Slide 12: آمادگی بیمار
اندازه گیری قند خون ناشتا
8 ساعت ناشتایی شبانه (عدم دریافت کالری/ آب مانعی ندارد.)
نکته :
diurnal variation : متوسط FPG در صبح > عصر
آزمایشOGTT
14-8 ساعت ناشتایی شبانه شامل غذا ، چایی، قهوه ، الکل و سیگار
بعد از یک رژیم غذایی gr150≤ کربوهیدرات در روز
بدون محدودیت فعالیت فیزیکی
نمونه گیری در وضعیت نشسته
سیگار کشیدن در طول آزمایش مجاز نيست

## Slide 13: Oral glucose tolerance test (OGTT)
75 gr anhydrous glucose load for adults in 250-300 cc water in 5-10 min
1.75 gr glucose/ Kg up to 75 gr for children
Monohydrate glucose
وزن مولکولی گلوکز 180
وزن مولکولی آب 18
در صورت استفاده از گلوکز مونوهیدرات (معمول آزمایشگاه های کشور) باید در هنگام تهیه شربت گلوکز، 10% به وزن گلوکزمورد استفاده اضافه گردد.

## Slide 15: مقایسه مقدار گلوکز در نمونه های مختلف
غلظت گلوکز در خون تام 15-10% کمتر از پلاسما است.
این تفاوت بر حسب مقدار هماتوکریت فرق می کند.
غلظت گلوکز در خون مویرگی مشابه خون شریا نی است.
Somogyi et al.
compared the glucose content of blood samples simultaneously drawn from the femoral artery and the fingertip of non-diabetics one-hour after ingestion of 50 grams of glucose.
Difference : less than 1 mg/dL

## Slide 16: مقایسه مقدار گلوکز در نمونه های مختلف
مقایسه غلظت گلوکز در خون مویرگی با خون وریدی، بسته به اینکه فاصله زمانی نمونه گیری با صرف غذا چقدر باشد ، می تواند تفاوت قابل توجه داشته باشد.
تفاوت غلظت گلوکز در خون مویرگی با خون وریدی بعد از 8 ساعت ناشتایی 2 mg/dl و بعد از صرف غذا حدود 30 mg/dl است.

## Slide 17: مقایسه مقدار گلوکز در نمونه های مختلف
Somogyi et al. study
- Difference between fingerstick capillary and venous glucose
- Fasting state (fasting for 10-14 hours)
- 100 healthy individuals
- Fingerstick capillary blood glucose: 89 mg/dL (78 - 97 mg/dL)
- Venous blood glucose value 5 mg/dL lower (84 mg/dL).
1 mg/dL to 7 mg/dL in 93% of the patients studied

## Slide 18: روشهای اندازه گیری گلوکز
اکثراً آنزیماتیک با داشتن ویژگی برای اندازه گیری گلوکز
هگزوکیناز
گلوکز اکسیداز
روش مرجع اندازه گیری گلوکز: روش آنریماتیک هگزو کیناز

## Slide 20
Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care 2016;39(Suppl. 1):S13–S22 | DOI: 10.2337/dc16-S005

## Slide 21: هموگلوبین گلیکوزیله چالش های اندازه گیری و کاربرد بالینی
M.Tohidi

## Slide 22: اسامی مختلف برای هموگلوبین گلیکوزیله
glycated hemoglobin
glycohemoglobin
glycosylated hemoglobin
HbA1C
A1C
تمام این اسامی به هموگلوبینی اطلاق می شوند که گلوکز بصورت غیرآنزیماتیک به آن اضافه شده است.
M.Tohidi
شاید علمی ترین ترمینولوژی مورد قبول فعلی glycated hemoglobin (GHb) است.
HbA1C یک نوع اختصاصی از هموگلوبین گلیکوزیله است که امروزه به عنوان یک نام قابل قبول برای گزارش نتایج glycated hemoglobin به کار برده می شود.
توصیه مجامع و سازمانهای معتبری که در خصوص دیابت فعالیت دارند این است که از ترم A1C یا A1C test در کار بالینی استفاده شود.

## Slide 23
Glycated hemoglobin
در طی یک واکنش غیر آنزیماتیک دو مرحله ای تشکیل می شود:
واکنش اول:
سریع، قابل برگشت، وابسته به غلظت گلوکز در جریان خون همرا با تشکیل یک جزء ناپایدار aldimine or Schiff base
واکنش دوم:
آهسته، همراه با بازآرایی Amadori و تبدیل جزء ناپایدار به Ketoamine پایدار (GHb)
Definition of International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) Working Group on HbA1C:
Hemoglobin A that is irreversibly glycosylated at one or both N-terminal valines of the β-chains of Hb molacule, including that may be also (but not solely) be glycosylated on lysine residues.

## Slide 24: درپایش کنترل گلیسمیکHbA1C
از سال 1976، به عنوان اندکسی از میانگین غلظت گلوکز در طی 4-2 ماه گذشته معرفی شد.
همچنین به عنوان یک ابزار در تخمین خطر ایجاد و پیشرفت عوارض دیابت کاربرد پیدا کرده است.
اریتروسیت های جوان تردر تعیین میزان HbA1C مشارکت بیشتری دارند و به همین دلیل HbA1C ، “weighted” average of glucose levels را نشان می دهد.
~ 50% of the HbA1C plasma glucose levels over the last month
~ 75% of the HbA1C plasma glucose levels during the last 2 months
M.Tohidi
Recommendations of American Diabetes Association (ADA)
Perform the A1C test at least two times a year in patients who are meeting treatment goals (and who have stable glycemic control). E
Perform the A1C test quarterly in patients whose therapy has changed or who are not meeting glycemic goals. E
Point-of-care testing for A1C provides the opportunity for more
timely treatment changes..E
Diabetes Care 2016;39(Suppl. 1):S39–S46 | DOI: 10.2337/dc16-S008

## Slide 25
50% مربوط به ماه قبل و 75% مربوط به 2 ماه قبل

## Slide 26
بیمار B | بیمار A | آزمایش | ماه
175 | 118 | میانگین FBS | تیر
298 | 198 | میانگین postprandial BS | 
130 | 132 | میانگین FBS | مرداد
205 | 204 | میانگین postprandial BS | 
118 | 175 | میانگین FBS | شهریور
198 | 298 | میانگین postprandial BS | 

## Slide 27
28
29
29
28
29
28

## Slide 28
Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care 2016;39(Suppl. 1):S13–S22 | DOI: 10.2337/dc16-S005

## Slide 29: به عنوان یک تست تشخیصیHbA1C
پیشنهاد استفاده از HbA1C به عنوان یک ابزار تشخیصی از سال 2009 شروع شد.
در سال 2010 ADA، HbA1C در تشخیص دیابت را در گایدلاین های بالینی وارد کرد.
این پیشنهاد توسط ارگانیزاسیون های عمده درگیر در بیماری دیابت حمایت گردید از جمله:
International Diabetes Federation
European Association for the Study of Diabetes
World Health Organization
M.Tohidi
HbA1c level of ≥6.5% (48 mmol/mol) as the cutoff value for the diagnosis of diabetes

## Slide 30: HbA1C as a diagnostic tool
A report from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) study showed that cut of ≥ 6.5% missed 70% of DM cases compared to standard OGTT. / 2010
M.Tohidi

## Slide 31: HbA1C as a diagnostic tool
This study compared HbA1C to both FPG & 2h glucose.
HbA1C had low sensitivity & high specificity for identifying DM & prediabetes.
This study concluded that the data argue greater use of oral glucose tolerance tests (OGTTs) and both FPG and 2-hr glucose values for diagnosis of diabetes and prediabetes. / 2014
M.Tohidi

## Slide 32: مزایای همگلوبین گلیکوزیله بر اندازه گیری قند خون ناشتا و آزمایش تحمل خوراکی گلوکز
سهولت بیشتر (نیاز به ناشتایی ندارد)
پایداری بیشتر نمونه در مراحل پره آنالیتیک
تغییرات کمتر روز به روز در شرایط استرس و بیماری و تغیرات اخیر شیوه زندگی
تغییرات روز به روز در مقایسه با سایر آزمایشات کمتر است:
< 2 % for HbA1C
5-7 % for FPG
16.6% for OGTT
می تواند شاخصی از شروع عوارض دیابت باشد
ولی مزایای آن باید در کنار موارد زیر سنجیده شود:
هزینه بیشتر
در دسترس نبودن امکان اندازه گیری HbA1C در تمام مناطق
Incomplete correlation بین HbA1C و متوسط گلوکز در برخی افراد

## Slide 34
Glycated hemoglobin (HbA1c) ≥6.5% on at least two occasions can be used to diagnose diabetes using a method that is National Glycohemoglobin Standardization Program certified and standardized to the DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) assay.
HENRY’S
Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 22th Ed, 2011.

## Slide 35: Certificate of Traceability to the DCCT Reference Method
Precision criteria:
Intralaboratory CV ≤ 2%
Interlaboratory CV ≤5%; ≤3% for Level 1 laboratories
Bias criteria (95% CI of differences between test method and Secondary Reference Laboratories [SRL] must fall within ±1% GHb of the SRL [±0.70% GHb for Level 1 laboratories])
Outlier criteria (greater than mean +3 standard deviation of absolute differences between pairs
To get these goals, at least two QC materials with different average concentrations should be used at the beginning and at the end of the day’s run to monitor performance and quality control of assay.
M.Tohidi

## Slide 36: اندازه گیری HbA1c
درکروماتوگرافی cation-exchange بر روی خون همولیز شده، قبل از قله اصلی HbA، 3 یا بیشتر قله کوچک به نام های HbA1a، HbA1b و HbA1c خارج می شود. که به مجموعه آنها Fast Hb گفته می شود.
در فرد سالم : HbA1c = 3-5 % از کل Hb
HbA1a = 1/6 %
HbA1b = 0/8 %

## Slide 37
هموگلوبین گلیکوزیله: نشانگر میانگین قند خون در 4-2 ماه گذشته
روشهای اندازه گیری: بسیار متنوع
تفاوت در متد اندازه گیری ، نتایج و مداخله گرها
تشکیل National Glycohemoglobin Standardization Progarm (NGSP) در سال 1996
متد استاندارد طلایی HPLC و MS

## Slide 39: روش های اندازه گیری HbA1C
  Based on charge difference
  Based on structural difference
تفاوت عمده بین این متدها در روش جداسازی هموگلوبین از نوع گلیکوزیله آن است.
M.Tohidi

## Slide 40: عواملی که در روش های مختلف سنجش HbA1C تداخل می کندد
Genetic variants of Hb (e.g. HbS trait, HbC trait)
Elevated fetal hemoglobin (HbF)
Chemically modified derivatives of Hb(e.g. carbamylated Hb in patients with renal failure)
این اثرات بستگی به روش اندازه گیری HbA1C دارد.
M.Tohidi
To select an assay method,
laboratories should take into
consideration characteristics
of the patient population (e.g.
high prevalence of
hemoglobinopathies or renal
failure).

## Slide 41: Methods of HBA1C measurement
  Based on charge difference
Ion-exchange chromatography / HPLC
Electrophoresis
Isoelectric focusing
Among methods based on charge difference
Ion- exchange HPLC is highly efficient, reliable & widely standardized
Limitation:
Occasional problem with some less common Hb variants
HPLC is a stand-alone & not multipurpose instrument for general laboratories
M.Tohidi

## Slide 42: Methods of HBA1C measurement
  Based on structural difference
Immunoassays
Affinity chromatography
Enzymatic assays
Methods based on structural difference
(immunoassy & affinity chromatography)
easily performed
less expensive than other methods
Limitation of immunoassys:
HbF interference (20% underestimation of HbA1C)
Immunoassy needs frequent multilevel calibration
Limited stability of reagents
Limitation of affinity chromatography:
All glycohemoglobin binds to the resin
M.Tohidi

## Slide 43: شرایط مؤثر بر تفسیر HbA1C
Any condition that shorten RBC survival
- recovery from acute blood loss
- hemolytic anemia
- poorly controlled diabetes
Blood transfusion
Falsely low HbA1C regardless of assay method
M.Tohidi

## Slide 44: شرایط مؤثر بر تفسیر HbA1C
Iron deficiency anemia
Malondialdehyde- در بیماران مبتلا به آنمی فقر آهن افزایش داشته و گلیکوزیلاسیون هموگلوبین را افزایش می دهد.
- افزایش HbA1C ( و نه آلبومین گلیکوزیله) در زنان غیردیابتی در اواخر بارداری، مرتبط با فقر آهن می باشد.
Hashimoto K, et al.: A1C but not serum glycated albumin is elevated in late pregnancy owing to iron deficiency. Diabetes Care 2008;31:1945-8.
Higher HbA1C
M.Tohidi

## Slide 45
Chronic renal failure
تداخل ناشی از carbamylated Hb
آنمی بیماران کلیوی
درمان با Erythropoetin
این عوامل تفسیر HbA1C را در بیماران دیابتی مبتلا به نارسایی کلیوی، مشکل می سازد.
M.Tohidi
شرایط مؤثر بر تفسیر HbA1C

## Slide 46: موارد افزایش کاذب HbA1C
هموگلوبین F
اورمی
هیپرتری گلیسریدمی
مصرف الکل
بیلی روبین بالا
سالیسیلات ها
اسپلنکتومی
آنمی آپلاستیک (افزایش همگلوبین F)
نارسایی مزمن مغز استخوان ( Chronic bone marrow failure)
مواد مخدر
مسمومیت با سرب

## Slide 47: موارد کاهش کاذب HbA1C
آنمی همولیتیک
حاملگی
از دست دادن خون به صورت حاد یا مزمن
فاز ریکاوری blood loss
مصرف ویتامین E ( مهار گلیکوزیلاسیون)
مصرف ویتامین C (در برخی روش ها.... افزایش کاذب(
نفروپاتی شدید ( کاهش بقای RBC ها(

## Slide 48
تقریباً بخشی از تغییرات مقادیر HbA1C حتی در افراد غیر دیابتی، مرتبط با وضعیت گلیسمی است.
سایر عوامل مؤثر عبارتند از:
sex hormones
ethnic differences in visceral adipose tissue
genetics
Variable RBC survival among hematologically normal people *
* Cohen RM, et al. Red cell life span heterogeneity in hematologically normal people is sufficient to alter HbA1c. Blood. 2008;112(10):4284–4291.
M.Tohidi
For the time being there is no different recommendations about testing A1C or to different interpretations of the clinical meaning of given levels of A1C in different populations.
American Diabetes Association
Diabetes Care 2016;39(Suppl. 1):S39–S46 | DOI: 10.2337/dc16-S008

## Slide 49: محدودیت های دیگر HbA1C
هیپرگلیسمی با کاهش بقای اریتروسیت ها همراه است بنابر این در افراد دیابتی Poorly controlled ممکن است HbA1C مقدار میانگین غلظت گلوکز خون را underestimate کند.
به علاوه HbA1C نمی تواند ابزار مناسبی برای تغییرات گلیسمی و در محدوده هیپوگلیسمی باشد لذا ارزیابی کنترل گلیسمیک در افرادی که مستعد تغییرات گلیسمیک هستند به ویژه مبتلایان به دیابت نوع 1 یا افراد مبتلا به دیابت نوع 2 دارای کمبود شدید انسولین، با استفاده ترکیبی از تست HbA1C و glucose self-monitoring به صورت بهتری انجام خواهد شد .

## Slide 50: کنترل گلیسمیگ کوتاهتر
Turn over پروتئین سرم (آلبومین)= 20- 15 روز
فرم گلیکوزیله پروتئین مرتبط با کنترل گلیسمیک در 4-3 هفته اخیر
روش اندازه گیری : Fructose amine assay
مزایا:
1- استفاده از نمونه سرم
2- قابل اندازه گیری با اتو آنالیزور
3- سهولت انجام
4- هزینه ارزان
معایب
* تغییر با تغییرات پروتئین سرم
مثل بیماری کبدی
بیماریهای حاد
سندروم نفروتیک
 اندازه گیـری آن در شرایطی پیشنهاد می شود که اندازه گیـــری Hb A1c ممکن نباشد مثلاً در بیمار مبتلا به هموگلوبینوپاتی یا آنمی همولیتیک.

## Slide 51: Conclusion
علیرغم تلاش های کارگروه های NGSP و IFCC برای استاندارد کردن نتایج HbA1C هر چند بهبودهایی ایجاد شده ولی best performance این تست در تمام آزمایشگاه ها را تضمین نمی نماید.
M.Tohidi

## Slide 52
آزمایشگاهها باید برای دستیابی به نتایج accurate و precise برای HbA1C، یک روش NGSP certified methodرا انتخاب نمایند و پروتکل های کنترل کیفی اپتیمال را اجرا نمایند.
به علاوه نسبت به عواملی که نتایج HbA1C را تحت تأثیر قرار می دهد از جمله طول عمر RBC و سایر شرایط مداخله گر آگاهی داشته باشند.

## Slide 53
استفاده از HbA1C به عنوان یک ابزار تشخیصی در تشخیص دیابت به جای FPG و OGTT بستگی به یک سری از ملاحظات منطقه ای دارد از جمله ویژگی های جمعیت، در دسترس بودن برنامه های کنترل کیفیت ملی، و میزان در دسترس بودن آزمایش و هزینه آن.

## Slide 57: Screening for Nephropathy
At least once a year, assess urinary albumin (e.g., spot urinary albumin–to– creatinine ratio) and estimated glomerular filtration rate in :
patients with type 1 diabetes with duration of ≥ 5 years
all patients with type 2 diabetes
All patients with comorbid hypertension
eGFR is estimated by using formulae such as the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) study equation or the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equation

## Slide 58
Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care Volume 37, Supplement 1, January 2014.

## Slide 59: آلبومین اوری
تعاریف مختلف: دفع آلبومین در ادرار با یکی از حالات زیر
299-30 میکروگرم آلبومین به ازای هر میلی گرم کراتینین در ادرار
299-30 mgآلبومین در ادرار 24 ساعته
200-20 میکرو گرم در دقیقه
تشخیص قطعی:
1- وقتی که 2 مورد از 3 آزمایش انجام شده در فواصل 6-3 ماه مثبت شود.
2- موارد مثبت کاذب باید رد شده باشد.

## Slide 60: روشهای بیماریابی از نظر ابتلا به آلبومینوری
اندازه گیری نسبت آلبومین به کراتی نین در یک نمونه تصادفی
اندازه گیری آلبومین و کراتی نین در یک نمونه ادرار 24 ساعته
اندازه گیری نمونه های چند ساعته (timed urine)
24-h or timed collections are more burdensome and add little to prediction or accuracy.
Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care 2016;39(Suppl. 1):S72–S80 | DOI: 10.2337/dc16-S012

## Slide 61: اندازه گیری نسبت آلبومین به کراتی نین در یک نمونه تصادفی
روش آسان و قابل قبول
نوع نمونه:
1- نمونه ادرار اول صبح
2- در صورتی که نمونه ادرارتصادفی گرفته شود ، دفعات بعد هم در همان زمان تهیه نمونه اول باشد.
هدف: حذف تأثیر نوسانات روزانه فرد
ادرار در دمای 20-4 درجه سانتیگراد به مدت حداقل یک هفته پایدار است.
اگر آلبومینوری مثبت بود، لازم است برای تشخیص قطعی، نمونه گیری های بعدی با فواصل زمانی انجام شود.

## Slide 62: توجه
اندازه گیری فقط آلبومین در spot urine (چه به روش ایمیونواسی و چه با dipstick اختصاصی برای آلبومین) بدون اندازه گیری همزمان کراتی نین، می تواند منجر به نتایج منفی و مثبت کاذب شود زیرا تغییر در غلظت ادرار، وضعیت hydration و سایر فاکتورها بر سنجش غلظت آلبومین مؤثر می باشند.

## Slide 63: موارد مثبت کاذب آلبومین اوری
هیپر گلیسمی گذرا و شدید
فعالیت بدنی شدید در طی 24 ساعت اخیر
عفونت های ادراری
فشار خون بسیار بالا
نارسایی احتقانی قلبی
بیماری حاد تب دار
قاعدگی

## Slide 64: روشهای سنجش کمی میکرو آلبومین
روش مرجع:
رادیوایمیونواسی (در آزمایشگاه مرجع)
سایر روشها:
Enzyme linked immunoassay
 Nephelometric assay
 Immunoturbidometric assay

## Slide 67: لیپید
بررسی پروفایل لیپید در تمام بیماران مبتلا به دیابت باید انجام شود.
شامل:
Total cholesterol
LDL-cholesterol
HDL-cholesterol
Triglyceride

## Slide 68: آمادگی بیمار
ناشتایی به مدت 12-9 ساعت برای پروفایل کامل لیپید
ناشتایی 12 ساعته ایده ال است.
پبشنهاد NCEP : حد اقل 9 ساعت ناشتایی برای بررسی لیپید پروفایل
کیلو میکرون ها ظرف 9-6 ساعت در سرم پاک می شوند و حضور آنها در سرم بعد از 12 ساعت غیر طبیعی است.
ناشتایی بر روی کلسترول توتال وHDL- C تأثیر کمی دارد.
مدت زمان ناکافی ناشتایی بـــر روی LDL و بویــــژه تری گلیسرید اثر دارد.
-----------------------------------------------------------
NCEP: National cholesterol education program

## Slide 69
با توجه به تأثیر برنامه غذایی، آزمایش الگوی لیپیدی باید در زمانی باشد که فرد از 2 هفته قبل روری رژیم غذایی معمول خود باشد و تغییر وزن اخیر نداشته باشد.
خوردن غذا بیشتر از هر چیز برمیزان TG اثر دارد .
ناشتایی برمیزان کلسترول تام اثر کمی دارد.
کاهش گذرای LDL-C و HDL-C بدنبال صرف غذا
کلسترول توتال و HDL-C را می توان در وضعیت غیر ناشتا اندازه گرفت . در این صورت مقدارHDL-C چند mg/dl کمتر از وضعیت ناشتا است.
بستن طولانی ( بیش از 2-1 دقیقه) بدلیل Hemoconcentration، 15-10 % کلسترول تام را افزایش می دهد.
اندازه گیری لیپوپروتئین زودتر از 8 هفته بعد از تروما، عفونتهای باکتریال و ویرال و 4-3 ماه پس از زایمان انجام نشود.

## Slide 70: وضعیت فرد در هنگام نمونه گیری
وضعیت نمونه گیری را استاندارد: وضعیت نشسته
تغییر وضعیت از ایستاده به خوابیده ، بعد از 20 دقیقه ، 10% کاهش در توتال کلسترول ، LDL، HDLو apo A-I و apo B ایجاد می کند.
این تغییر وضعیت باعث 50%، کاهش در TG می شود.
(نشانگر نقش فاکتورهای دیگر غیر از hemodilution)
تغییر وضعیت از ایستاده به نشسته نصف اعداد فوق است.
تغییرات ناشی از تغییر وضعیت، برگشت پذیر هستند.

## Slide 71: اندازه گیری الگوی لیپیدی
در اندازه گیری چربی های خون اثرات ناشی از تغییرات فیزیولوژیک چندین برابر خطاهای آنالیتیک هستند.
در اندازه گیری لیپوپروتئین ها ، عوامل متعدد بیولوژیک تأثیر گذارند.
سن: افزایش کلسترول با سن از اوائل بزرگسالی در هر دو جنس
جنس: در زنان در دوره باروری ارقام کلسترول 50% پائین تر از مردان است.
تغییرات فصلی: زمستان مختصری بالاتر
نوع برنامه غذایی
داروها: OCP، استروژن، داروهای ضد فشار خون
بیمارها: تیروئیدی، کبدی، کلیوی

## Slide 72: عوامل مؤثر بر الگوی لیپیدی
مدت زمان ناشتایی
وضعیت قرار گیری بیمار در زمان نمونه گیری
مدت زمان بستن تورنیکه
انفارکتوس میوکارد اخیر
سکته مغزی
کاتتریزاسیئن قلبی
تروما
عفونت حاد
حاملگی
داروها

## Slide 73: نمونه مناسب
سرم یا پلاسما ( برای TG، CHOL، HDLو LDL)
حداکثر ظرف 2 ساعت جدا سازی سرم انجام شود.
برای 2-1 ماه در 20- درجه قابل نگهداری است.
( به شرطی که فریزر self defrosting نباشد.)
برای طولانی مدت تر 70- درجه یا کمتر.
سیکل های فریز – دفریز باعث کاهش تکرارپذیری نتایج می شود.

## Slide 74: Friedewald formula
LDL- Cholesterol =
[ total cholesterol]
– [HDL-Cholesterol] – [Plasma TG]
5
* IF TG > 400 mg/dl
ضرورت اندازه گیری مستقیم LDL-C به خصوص در موارد تری گلیسرید بالای 400 میلی گرم دردسی لیتر

## Slide 78
یک بیماردیابتی در ساعت 5 بعد از ظهر به کلینیک دیابت مراجعه می کند.
بیمار نتایج آزمایشات FBS، A1C و lipid profile خود را همراه دارد.
برای انجام آزمایش TSH به بیمار چه توصیه هایی می کنید؟
آیا ناشتا به آزمایشگاه مراجعه کند؟
اگر بیمار لووتیروکسین مصرف می کند، داروی خود را قبل از انجام آزمایش استفاده کند یا خیر؟
آمادگی بیمار برای سنجش TSH و اتوآنتی بادی ها
برای آزمایشات تیروئید، ناشتایی 8 ساعته یا بیشتر ضرورتی ندارد.
گذشت 3 ساعت از صرف غذا، سرم شفاف تری را به دست می دهد که احتمال اثر مداخله گر ها را کم می کند.
مصرف لووتیروکسین بر سنجش TSH تأثیری ندارد.
اگر قرار است به هر دلیلی همراه TSH، T4 یا T3 هم اندازه گیری شود. مصرف لووتیروکسین یا لیوتیرونین از چند ساعت قبل از نمونه گیری توصیه نمی شود چون در سنجش هورمون های تیروییدی وارد شده و ایجاد تداخل می کند.